## Slide 1: Lean Manufacturing
La historia de la manufactura que cambió el mundo de la producción

## Slide 2: Origen de la manufactura esbelta
JIT
El Just In Time se desarrollo gracias a:
1.-Gobierno
2.-Cultura
3.-Producto (valor agregado)

## Slide 3: Origen de la manufactura esbelta
Los beneficios de este sistema en Japón son:
1.-Mejora la productividad
2.-Reduce el lead time
3.-Flexibilidad de producción
4-Marketing
5.-Mejora la calidad
6.-Reduce inventario

## Slide 4: Origen de la manufactura esbelta
7.-Espacio de piso (WIP)
8.-Reducción de capital
9.-Inventario cero
10.-Kanban
11.-Producción sin inventario
12.-Entrega justo a tiempo

## Slide 5: Origen de la manufactura esbelta
El sistema JIT tiene tres metas
1.-Eliminar el desperdicio
Los siete desperdicios
1.-Sobre producción
2.-Esperas
3.-Transporte
4.-Proceso

## Slide 6: Origen de la manufactura esbelta
5.-Inventarios
6.-Movimiento
7.-Productos defectuosos

## Slide 7: Origen de la manufactura esbelta
2.-Calidad Total
La calidad total siempre baja el costo
Problemas de calidad
40% Diseño
30% Proceso
30% Piezas y materiales

## Slide 8: Origen de la manufactura esbelta
3.-Involucramiento y participación del trabajar en la toma de decisiones
1.-Respeto a las personas
2.-Fe
3.-Conocimiento
4.-Creatividad
5.-Destreza
6.-Dar oportunidad a contribuir

## Slide 9: Origen de la manufactura esbelta
7.-Reconocer a los demás
8.-Confianza
9.-Valores
10.-Gerencia y trabajadores (sinergia)
11.-Calidad
12.-Productividad

## Slide 10: Origen de la manufactura esbelta
Medidores japoneses:
1.-Calidad
2.-Costo
3.-Entrega
4.-Moral

## Slide 11: ¿Qué es la manufactura esbelta?
El término LEAN fue desarrollado por un grupo de investigadores del Massachussets Institute Technology (MIT) para analizar el nivel mundial de los métodos de manufactura de las empresas de la industria automotriz
El grupo destacó las ventajas de manufactura del mejor fabricante de su clase Toyota y denomino como Lean Manufacturing al grupo de métodos que había utilizado desde la década de los años 60 y que posteriormente se afinó en la década de los 70, con la participación de Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, con objeto de minimizar el uso de recursos a través de la empresa para lograr satisfacción

## Slide 12: ¿Qué es la manufactura esbelta?
del cliente, reflejada en entregas oportunas de la variedad de productos solicitada y con tendencia a los cero defectos.

## Slide 13: ¿Qué es la manufactura esbelta?
El grupo de estudio del MIT fue lidereado por James P. Womack y Daniel T. Jones. Como resultado de este análisis se publicaron dos libros: The Machine That Changed The World y Lean Thinking

## Slide 14: ¿Qué es la manufactura esbelta?
Fuerzas que cambiaron la forma de hacer negocios:
1.-Clientes
2.-Competencia
3.-Cambio
¿Por qué lo que antes funcionaba ahora ya no funciona?

## Slide 15: ¿Qué es la manufactura esbelta?
Definición:
El término Lean es usado porque Manufactura Ajustada usa menos:
1.-Mano de obra en la fábrica
2.-Espacio de manufactura
3.-Inversión de capital
4.-Materiales
5.-Tiempo entre la orden del cliente y el embarque del producto terminado
6.-Tiempo de desarrollo de nuevos productos

## Slide 16: ¿Qué es la manufactura esbelta?
Metas de la manufactura esbelta
1.-Proveer el producto de mejor calidad
2.-En el periodo de tiempo más corto
3.-Con el mejor costo total para el cliente
4.-Con el máximo valor agregado visto desde los ojos del cliente

## Slide 17: ¿Qué es la manufactura esbelta?
Aspectos clave de la producción Lean
1.-Es una guerra sin tregua contra el desperdicio
2.-Un compromiso total con la calidad
3.-Involucramiento y participación del trabajador en la toma de decisiones

## Slide 18: ¿Qué es la manufactura esbelta?
La manufactura esbelta esta enfocada a aumentar la productividad eliminando todo desperdicio.
Es un sistema que nos da mejor:
1.-Tiempo de entrega
2.-Flexibilidad
3.-Servicio

## Slide 19: ¿Qué es la manufactura esbelta?
La manufactura ajustada no es una formula mágica enfocada a ganancias a corto plazo

## Slide 20: Métodos que integran la manufactura esbelta
1.-Las 5S
2.-Celdas de manufactura y fabricación en flujo
3.-Operaciones estándar
4.-Operaciones multiproceso
5.-Uso efectivo de la fuerza laboral
6.-Producción nivelada (Tact Time)
7.-El concepto de Kanban y JIT

## Slide 21: Métodos que integran la manufactura esbelta
8.-SMED
9.-Asegurar la calidad y Poka – Yoke
10.-Jidoka (Autonomación)
11.-Control visual y Andon
12.-TPM
13.-Desarrollo de proveedores
14.-Contabilidad Lean

## Slide 22: Principios Lean
1.-Desechar los conceptos tradicionales sobre los métodos de fabricación
2.-Pensar como trabajaran los nuevos métodos, no cómo no trabajan
3.-No acepte excusas. Los nuevos métodos niegan totalmente el status quo
4.-No buscar la perfección. Una razón de implementación del 50% es buena en tanto que se consiga en las mismas áreas de trabajo
5.-Busque corregir los errores donde se generan

## Slide 23: Principios Lean
6.-No gaste dinero en las mejoras en todas partes
7.-Los problemas le darán una oportunidad de usar su inteligencia
8.-Pregunte ¿por qué? Por lo menos cinco veces
9.-Las ideas de diez personas son mejor que las de una persona……. Es mejor una mejora de 1% cien veces dadas por todos, que una mejora del 100% dada por una sola persona
10.-Las mejoras no tienen limite

## Slide 24: Método Tradicional vs Lean
Tradicional | Lean
Mantenimiento | TPM
Entrenamiento | Multihabilidades
Lotes grandes | Flujo de una pieza
Calidad | Poka - Yoke
Trabajo en equipo | Kaizen
Set Up grande | SMED
MRP, ERP | Kanban

## Slide 25: Pensamiento
Si crees que podrás resolverlo estas en lo cierto, y si crees que no podrás desafortunadamente también estas en lo cierto. Será lo que tú realmente creas.
Henry Ford